# Opis techniczny

Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji

Rysunek  załącznik  nr 1

  - Inwestor

Inwestorem przedsięwzięcia budowlanego jest:

Gmina Dobroń

95-082 Dobroń, ul. 11 Listopada 9

  - Przedmiot i zakres inwestycji jest prowadzony w ramach zadania pod nazwą  Przebudowy ulic Zwycięstwa, Przejazdowej i Zielonej w miejscowości Chechło Drugie Gmina Dobroń .

Przeznaczenie obiektu: układ dróg wewnętrznych miejscowości Chechło Drugie.

Sposób użytkowania obiektu (program użytkowy): obsługa gospodarstw zabudowy jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej.

  - Lokalizacja i otoczenie inwestycji

Usytuowanie inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Chechło Drugie w gminie Dobroń, powiat pabianicki na działkach o numerach ewidencyjnych 10,  158/3, 158/4, 158/6, 159/3,  382 obręb: 003 Chechło Drugie, jednostka ewidencyjna: 100804_2 Dobroń.

Charakter obszarów objętych inwestycją

Ulice Zwycięstwa i Przejazdowa  miejscowości Chechło Drugie, 
w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku Pabianice Łask, tworzą układ  dróg wewnętrznych obsługujący gospodarstwa zabudowy jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej wzdłuż nich położone. Obecny stan techniczny ciągów komunikacyjnych charakteryzuje się znacznym stopniem degradacji nawierzchni, wieloma załomami i ubytkami konstrukcji.

Zakres projektowanych robót

- wykonanie przebudowy ulic Zwycięstwa i Przejazdowej będzie realizowane 
z zachowaniem następującej kolejności:

- frezowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni na głębokość do 4cm,

- korytowanie terenu pod poszerzenia nawierzchni,

- ustawienie krawężników,

- wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni,

- regulacja studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej ora skrzynek zasuw wodociągowych,

- montaż wpustów ulicznych z kratką żeliwną i osadnikiem z kręgów betonowych o śred. 500 mm o głębokości posadowienia do 2,00 m

- ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na jezdni,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni,

- podsypanie i utwardzenie poboczy nowej nawierzchni.

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- uporządkowania terenu.

Parametry techniczno - użytkowe

  - Charakterystyczne projektowane parametry techniczno - użytkowe

- powierzchnia jezdni -2400 m2

- montaż wpustów ulicznych z kratką żeliwną i osadnikiem z kręgów betonowych o śred. 500 mm o głębokości posadowienia do 2,00 m - 4 szt.

- ustawienie krawężnika 15/30 100 -165 m

  - Założenia obliczeniowe

    - Obliczenia konstrukcji nawierzchni

Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano zgodnie z metodyką podaną w:

  - Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 r.) z późniejszymi zmianami;

  - Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych Politechnika Gdańska WILiS 2012 r..

Rozwiązania budowlane i techniczno instalacyjne

  - Obiekt drogowy

Inwestycja przebudowy ulic Zwycięstwa, Przejazdowej  polega na odrębnym wygenerowaniu w przekroju poprzecznym 5,0 m jezdni ulica Zwycięstwa od działki nr 158/8 do ulicy Przejazdowej dalszy odcinek ulicy Zwycięstwa i ul. Przejazdowa szerokość w przekroju poprzecznym 4 m. szczegóły zaznaczone na mapie.

  - Odwodnienie

Niweleta  przebudowywanych ulic została dopasowana do istniejącego terenu w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie istniejącej kanalizacji deszczowej, oraz montaż czterech nowych wpustów ulicznych (zgodnie z planem sytuacyjnym). Zaprojektowany układ profilu podłużnego oraz przechyłek poprzecznych zapewnieni sprawny system odwodnienia na pozostałym obszarze ulic Zwycięstwa, Przejazdowej oraz Zielonej.

  - Infrastruktura obca

W terenie objętym inwestycją znajdują się sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazociąg, wodociąg, instalacja teletechniczna oraz napowietrzne linie elektroenergetyczna.  Niniejszy projekt nie wprowadza konieczności przebudowy urządzeń obcych za wyjątkiem kanalizacji deszczowej (o której wspomniano powyżej) oraz zabezpieczenia urządzeń obcych (również regulację wysokościową pokryw studzienek rewizyjnych) w rejonie poszerzeń jezdni 
i trasowanie chodnika oraz zjazdów indywidualnych.

Wpływ obiektu na środowisko

Odpady powstające w trakcie przebudowy ulic Zwycięstwa, Przejazdowej i Zielonej będą segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach, a następnie powtórnie wykorzystane lub utylizowane przez wykonawcę robót.

Ścieki bytowe z zaplecza budowy należy doprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane powinny być prowadzone 
w porze dziennej (między 6.00 - 22.00). Realizacja planowanych zadań odbywać się będzie przy użyciu sprzętu o znikomym wpływie na środowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Realizacja inwestycji nie spowoduje w żadnym stopniu zmiany przeznaczenia terenu nią objętego, a jedynie znacząco oprawi komfort, a przede wszystkim bezpieczeństwo zarówno pieszym jak i zmotoryzowanym uczestnikom ruchu.

Miejsce prowadzenia prac budowlanych zostanie uporządkowane po ich zakończeniu, 
a odpady powstałe w trakcie realizacji zostaną usunięte z poboczy pasa drogowego.

Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakość i sposób odprowadzania ścieków:

Przedmiotowy obiekt nie wymaga dostarczania wody. Odprowadzenie wód opadowych realizowane będzie bez zmiany dotychczasowego systemu odwodnienia.

Emisja zanieczyszczeń gazowych: obiekt samoczynnie nie emituje zanieczyszczeń gazowych.

Ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów: obiekt samoczynnie nie wytwarza odpadów.

Emisja hałasu, wibracji, promieniowania etc.: obiekt samoczynnie nie emituje hałasu, nie wytwarza promieniowania, wibracji, pól elektromagnetycznych i innych zakłóceń.

Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe 
i podziemne: inwestycja wymagać będzie konieczności wycinki 11 drzew znajdujących się 
w granicach robót budowlanych, a kolidujących z planowaną inwestycją (wskazane na planie sytuacyjnym), zaś pozostałe drzewa zostaną dodatkowo zabezpieczone. Inwestycja nie będzie miała wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.

Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Projekt przebudowy ulic Zwycięstwa i Przejazdowej spełnia warunki ochrony przeciwpożarowej określone odrębnymi przepisami.