Wójt

Gminy Dobroń

Wyjaśnienie do SIWZ

# Znak postępowania : 271.6.2014                                                             Data : 17.04.2014  rok

Na podstawie art.38 ust.1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku , poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do SIWZ na zadanie pn. „  Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic  działek  w miejscowości Dobroń ,Etap IV kanalizacji gminy”.

W dniu 16.04.2014 r.  firma zainteresowana uczestnictwem w przetargu nieograniczonym zwróciła się z pytaniami następującej treści :

Pytanie 1  - prosimy o wyjaśnienie jakie rury PEHD i na jakie ciśnienie robocze przewidziane są do realizacji niniejszego zadania : kosztorys określa fi-225 natomiast opis techniczny i dane przepompowni określają fi 200.

Odpowiedź

Zamawiający informuje , iż należy zastosować rury zgodnie z zapisem ujętym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót pkt.2.1.1.

„ Rury PE HD i PE 100 RC warstwowe zgodnie z normą PN-EN 12201-2(3) o średnicy 225x 13,4 mm

Rury PCV kanalizacyjne SN8 lite ze zintegrowaną uszczelką zgodnie z normą PN-EN 1401 o średnicy 200 x 5,9 mm

Rury PCV kanalizacyjne SN8 lite ze zintegrowaną uszczelką zgodnie z normą PN-EN 1401 o średnicy 315 x 9,2 mm

Rury PCV kanalizacyjne SN8 lite ze zintegrowaną uszczelką zgodnie z normą PN-EN 1401 o średnicy 160 x 4,0 mm „.

Pytanie 2 – Brak w załącznikach „ Formularza Ofertowego”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż  pozycja „ SIWZ i załączniki” została uzupełniona o formularz ofertowy.

Pytanie 3 – Czy istnieje możliwość wykonania kanalizacji tłocznej rurą PEHD pod torami PKP i ul. Wrocławską metodą bezpośredniego przewiertu sterowanego z płuczką bentonitową bez rury stalowej.

Odpowiedź

Nie istnieje możliwość wykonania kanalizacji metodą wskazaną w zapytaniu. Kanalizację wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w rurze osłonowej.

Nadmienia się , iż w ulicy „Wrocławskiej „ nie będziemy wykonywać kanalizacji , roboty kanalizacyjne będą wykonywane w ulicach Kolejowej, Kaczeńcowej oraz Wrzosowej.

Wójt

Robert Jarzębak