Andrzej Świstek

93-403 Łódź

ul. Woźnicza 13

Modernizacja drogi gminnej nr 108053E na odcinku od drogi nr 482 do dz. nr 127 obręb 11 gm. Dobroń.

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR : Gmina Dobroń

ul. 11 Listopada 9

95-082 Dobroń

ADRES INWESTYCJI : Orpelów

Działka nr 173

Wrzesień 2017r

Opis do zgłoszenia robót – część drogowa

SPIS  TREŚCI

I Część opisowa

- Przynależność do Izby

- Uprawnienia

- Opis

II Część rysunkowa

- Szkic sytuacyjny – rys. nr1

- Przekrój normalny – rys. nr 2

- Przekrój konstrukcyjny poszerzenia i chodnika– rys. nr 3

- Rysunek ścieku – rys. nr 4

Modernizacja drogi gminnej nr 108053E na odcinku od drogi nr 482 do dz. nr 127 obręb 11 gm. Dobroń.

- INWESTOR

Gmina Dobroń, ul. 11 Listopada 9, 95-0482 Dobroń

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Urząd Gminy w Koluszkach

- STAN ISTNIEJĄCY

  - Lokalizacja

Województwo: Łódzkie

Powiat: pabianicki

Gmina: Gmina Dobroń

Działka nr 173

  - Zagospodarowanie terenu

Działka nr 173  w miejscowości Orpelów  w przebiegu od działki nr 175 ( droga 482 )

do działki nr 127 ( teren zamknięty – teren kolejowy ) posiada jezdnię o przekroju

drogowym o    nawierzchni   bitumicznej o szerokości 4,00m. Poza jezdnią

zlokalizowane są:

-  kabel telefoniczny,

- wodociąg,

- słupy energetyczne.

Jezdnia odwadniana jest powierzchniowo do rowu przydrożnego zlokalizowanego po

stronie lewej.

- STAN PROJEKTOWANY – ZAKRES I RODZAJ  WYKONYWANYCH ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej nr 108053E na odcinku od drogi nr 482 do dz. nr 127 obręb 11 gm. Dobroń

Zakres prac zakłada:

- Poszerzenie jezdni do 5,50m na odcinku dł. 385,0m

- Budowę chodnika szer. 1,50m na dł. 385,0m

Założono przebudowę jezdni:

- poszerzenie obustronne jezdni ( 2 x0,75m ) do kat. KR1,  przekrój półuliczny. Wykonanie ścieków odprowadzających wodę do rowu. Rozmieszczenie ścieków  pokazano na szkicu sytuacyjnym – rys. nr 1.

Konstrukcja jezdni:

- ułożenie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem

hydraulicznym ( cementem ) Rm= 2,5 MPa – gr. 150cm ( na poszerzeniu )

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 – gr. 20

cm ( na poszerzeniu )

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - gr. 4cm ( na poszerzeniu )

- warstwa ścieralna – gr 4 cm na poszerzeniu.

- wzdłuż krawężnika należy ułożyć ściek z kostki betonowej

Od strony chodnika zaprojektowano ustawienie krawężnika betonowego o wym. 15x30x100cm ustawionego na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja chodnika

- kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm,

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa. – gr. 10cm

Chodnik należy obramować obrzeżem betonowym o wym. 8x30x75cm ustawianym

na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm.

Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywać się będzie przy pomocy 13 ścieków zakrytych, wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych wbudowanych poprzeczne w konstrukcję chodnika, płyty ułożone na podsypce cementowo-pisakowej gr 10 cm zakryte drugim elementem tworzącym powierzchnię równą z powierzchnią chodnika.  Odwodnienie na skarpę bez naruszania gruntów sąsiednich.

- UWAGI

Całość robót drogowych będzie prowadzona w granicach działki   nr 173.

ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT

Rejon prac należy oznakować zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy zatwierdzoną Zarządcę drogi.